## Slide 1: P4M-440G UDP설정

## Slide 2
1. Phpoc.ini 설정변경

## Slide 3
<?php
echo "init.php loaded.\n";
// Open UDP socket
$pid = pid_open("/mmap/udp0");
// Enable debug output to Serial
echo "Debug: UDP process started...\n";
// Bind to UDP port 5000 (for receiving)
pid_bind($pid, "", 5000);
// Set destination for sending
pid_ioctl($pid, "set dstaddr 192.168.0.36"); // Change to your PC's IP
pid_ioctl($pid, "set dstport 5000"); // Target port
// Send UDP message
$sdata = " 1111from PHPoC!";
$slen = pid_sendto($pid, $sdata, strlen($sdata), 0, "192.168.0.36", 5000);
echo "Sent: $sdata to 192.168.0.36:5000 | Bytes Sent: $slen\n";
while (1) {
// ---- Send UDP Message Every 5 Seconds ----
// $sdata = "hi from PHPoC!";
//$slen = pid_sendto($pid, $sdata, strlen($sdata), 0, "192.168.0.36", 5000);
//echo "Sent: $sdata to 192.168.0.36:5000 | Bytes Sent: $slen\n";
// ---- Check for Incoming UDP Data ----
$rxlen = pid_ioctl($pid, "get rxlen"); // Check if data is available
if ($rxlen) {
$buf = "";
pid_recvfrom($pid, $buf, $rxlen); // Receive data
echo "Received: $buf\n"; // Print received data to Serial Monitor
}
usleep(100000);
// ---- Wait for 5 seconds before sending again ----
//usleep(5000000); // 5 seconds (5000000 microseconds)
}
pid_close($pid);
?>
2. init.php 파일 추가

## Slide 4
3. 모듈에서 송신된 메시지 테스트 확인